# II	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Točka 1.

Ovim Planom određuju se uvjeti organizacije prostora, uređenja, gradnje i zaštite površina građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T22 Panos.

Točka 2.

Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u smislu ovog Plana, imaju slijedeće značenje:

Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko – tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom. Građevina može biti osnovna i pomoćna.

Osnovna građevina je izgrađena ili planirana građevina koja služi za odvijanje predviđene namjene vezane uz određenu građevnu česticu. Osnovnom građevinom se smatra i građevina s više konstruktivnih sklopova međusobno povezanih u jedinstvenu cjelinu.

Pomoćna građevina je svaka građevina čija je namjena u funkciji osnovne građevine. U smislu ovog Plana pomoćna građevina može biti garaža, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, zatvoreni bazeni, roštilji do 2,5 m2 i sl.

Građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela građevine, uključujući i balkon, prema čestici javne površine.

Regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene.

Nivelacijska kota je kota gotovog poda najniže nadzemne etaže, koja iznosi najviše 1,0 metra iznad najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina od koje se mjeri visina.

Visina građevine do vijenca (V) je u metrima mjerena udaljenost od najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina do gornje kote stropne konstrukcije (za građevine s kosim krovom) odnosno do završnog ruba vijenca (za građevine s ravnim krovom).

Etaža je svaki nivo građevine. Po vrsti može biti podzemna (podzemna etaža, podrum) ili nadzemna (suteren, prizemlje, kat i potkrovlje). Broj etaža na kosom terenu određuje se na nepovoljnijoj strani.

Podrum i podzemna etaža P0 - dio građevine koji je potpuno ili djelomično ukopan sa svih strana u teren, s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije ne može biti viša od 100 cm od najniže kote prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina.

Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

Prizemlje je etaža građevine čija je kota poda najviše 100 cm iznad najniže kote prirodnog terena kojeg pokriva građevina.

Potkrovlje je prostor između stropne konstrukcije posljednjeg kata građevine i krovne konstrukcije građevine. Najveći gabarit potkrovlja oblikovanog kosim krovom u zaštićenom obalnom području i prijelaznim padinama određen je najvećom visinom nadozida do 150 cm (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do unutarnjeg presjecišta krovne konstrukcije i zida), te nagiba krova do 23o, mjereno u visini nadozida i može se koristiti u stambene svrhe. Najveća visina sljemena (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije) je 3,5 metra.

Okoliš je otvoren prostor oko građevine unutar građevne čestice.

Uređena građevna čestica određuje tretman neizgrađenog dijela građevne čestice na način:

- popločanje prilaza, hodnih linija, terasa, parking prostora i dr.

- podizanje uličnih ograda

- sadnja odgovarajućeg raslinja na površinama zelenila

- rješavanje odvodnje oborinskih voda

Izgrađenost građevne čestice je površina tlocrtnih projekcija svih građevina na njoj (osnovna i sve pomoćne) označava se oznakom kig i izražava se u postotcima. U izgrađenost građevne čestice ne ulaze:

- podrumske etaže za smještaj vozila

- septičke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo, ako su ukopani u teren

- konzolni istaci krovišta

- pristupna stubišta, vanjske komunikacije i terase, ako su u razini terena na kojem se nalaze

Koeficijent iskorištenosti građevne čestice je odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice, a označava se oznakom kis.

Infrastrukturne građevine su prometnice, infrastrukturni uređaji, mreže i vodovi, komunalne građevine, uređaji i sl.

# 1.	UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Točka 3.

- Razgraničenje površina obzirom na organizaciju, namjenu i način korištenja, unutar obuhvata Plana, izvršeno je na slijedeći način:

- površine ugostiteljsko-turističke namjena

- javne infrastrukturne površine:

- prometne površine

- površine ostalih infrastrukturnih sustava

- javne parkirališne površine

- pješačke površine

- površine sportsko-rekreacijske namjene

- površine trgovačko-uslužne namjene

- javne zelene površine

- zaštitne zelene površine

Površine UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE namjene

Točka 4.

- Površine ugostiteljsko-turističke namjene su površine namijenjene organizaciji i korištenju svih sadržaja potrebnih za pružanje usluga smještaja i prehrane u turističke svrhe.

- Predviđeni kapacitet površine ugostiteljsko-turističke namjene iznosi najviše 700 ležaja.

- Uvjeti i način gradnje na površinama iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 2. ovih Odredbi.

Javne INFRASTRUKTURNE površine

Prometne površine

Točka 5.

- Prometne površine su površine namjenjene novoj prometnoj infrastrukturi.

- Granica planirane javne prometne površine određena je granicom njene građevne čestice.

- Uvjeti za gradnju površina iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Površine ostalih infrastrukturnih sustava

Točka 6.

- Površine za smještaj ostalih infrastrukturnih građevina namjenjene su izgradnji građevina elektroopskrbe i odvodnje (trafostanica, pročišćivači, crpna stanica i sl.).

- Uvjeti za gradnju površina iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Javna parkirališna površina

Točka 7.

- Površina javnog parkiranja definirana je za smještaj vozila posjetitelja i korisnika ugostiteljsko-turističke zone.

- Uvjeti za gradnju površina iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Točka 8.

Pješačke površine

- Pješačke površine omogućuju pristup obalnom dijelu izvan obuhvata ovog Plana, te povezuju zonu sa graničnim područjima.

- Uvjeti za gradnju površina iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

PovršinE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE

Točka 9.

- Površine sportsko-rekreacijske namjene formirane su za smještaj javnog bazena sa svim pratećim sadržajima, te za organizaciju rekreativnih sadržaja.

- Uvjeti za gradnju površine iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 3. ovih Odredbi.

PovršinE TRGOVAČKO-USLUŽNE NAMJENE

Točka 10.

- Površine trgovačko-uslužne namjene formirane su za organizaciju sadržaja prodajnog (butici, radnje specijaliziranih proizvoda, suvenirnice i druge prodaje na malo), uslužnog (turističke agencije, banke, pošta, saloni za uljepšavanje i sl.), ugostiteljskog (restorani, zalogajnice, caffe-barovi, slastičarnice i sl.) tipa.

- Uvjeti za gradnju površine iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 2. ovih Odredbi.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

Točka 11.

- Javne zelene površine sastavni su dio formirane sportsko-reativne površine.

- Uređenje površine iz stavka (1) ove točke definirano je poglavljem 5. ovih Odredbi.

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

Točka 13.

- Zaštitne zelene površine formirane su kao obavezne površine u graničnom dijelu ugostiteljsko-turitsičke zone Panos sa državnom prometnicom.

- Uređenje površine iz stavka (1) ove točke definirano je poglavljem 5. ovih Odredbi.

Opći uvjeti uređenja prostora

Točka 14.

- Izgradnja građevina unutar obuhvata ovog Plana definirana je na:

- površini ugostiteljsko-turističke namjene

- javnim infrastrukturnim površinama

- površinama sportsko-rekreacijske namjene

- površinama trgovačko-uslužne namjene

- Na površinama zaštitnog zelenila nije dozvoljena gradnja osim nužne izgradnje elemenata potrebnih za adekvatno uređenje površine (podzidi, staze, komunalna i urbana oprema i sl.).

# 2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Opći uvjeti gradnje

Točka 15.

- Zone predviđene za izgradnju grafički su prikazane na kartografskom prikazu 4.

- Izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti moguća je na površinama predviđenim za ugostiteljsko-turističku namjenu, površini poslovne namjene i površini sportsko-rekreativne namjene – zone 1-3.

- Izgradnja u zonama iz prethodnog stavka moguća je neposrednom provedbom ovog Plana.

- Izgradnja građevina osnovne i pomoćne djelatnosti mora pratiti prirodan pad terena.

- Organizacija i izgradnja gospodarskih građevina mora zadovoljavati uvjete zaštite okoliša sukladno zakonskoj regulativi i Odredbama ovog Plana.

Oblik i veličina građevnih čestica

Točka 16.

- Oblik i veličina građevne čestice obuhvaća jednu ili više građevina osnovne djelatnosti, građevine pomoćne namjene, glavne i pomoćne ulaze, interno odvijanje prometa, parkirališni prostor, sve infrastrukturne priključke i građevine, te površine zelenila.

- Najmanja površina građevne čestice unutar zone 1 iznosi 600m2 za izgradnju slobodnostojećih građevina, odnosno najmanje 800m2 za izgradnju građevina u nizu.

- Najmanja površina građevne čestice unutar zone 3 iznosi 400m2 odnosno 250m2 za građevine u središnjem dijelu niza.

- Površina građevne čestice zone 2 utvrđena je u kartografskom prikazu 4.

- Unutar zone 1 moguća je izgradnja više smještajnih jedinica na jednoj građevnoj čestici.

Namjena građevina

Točka 17.

- Građevine osnovne djelatnosti zone 1 pripadaju sadržajima smještaja i usluge prehrane. Uz sadržaje osnovne namjene moguće je smjestiti sadržaje pomoćne namjene.

- Građevine gospodarske djelatnosti u zoni 2 su pomoćni sadržaji uz osnovni, a obuhvaćaju poslovno-uslužne, trgovačke i ugostiteljske sadržaje namijenjenih svim korisnicima zone.

- Građevine osnovne djelatnosti zone 3 obuhvaćaju administrativno-upravne i uslužne sadržaje, te trgovačke sadržaje prodaje na malo. Pomoćni sadržaji moraju biti sastavni dio gabarita osnovne građevine.

Veličina i površina građevina

Točka 18.

- Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi kig = 0,3, izuzev kod izgradnje u nizu zone 3 gdje najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi kig = 0,4.

- Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice zone 1 iznosi kis = 0,8.

- Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice zone 3 iznosi kis = 0,6 odnosno 0,8 za izgradnju u nizu.

- Dozvoljava se izgradnja podrumskih etaža za potrebe smještaja vozila korisnika i posjetitelje.

- Izgradnja iz stavka (4) ne uključuje se u izračun iskorištenosti građevne čestice (kis).

Točka 19.

- Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža iznosi tri (3) etaže za gradnju u zoni 1.

- Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža gospodarskih sadržaja zone 2 iznosi najviše dvije (2) nadzemne etaže, a interpoliraju se unutar visine natkrivenog bazena.

- Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža iznosi dvije (2) etaže za gradnju u zoni 3.

- Najveća dopuštena visina građevine (h) je 12,0 metara, mjereno od najniže kote prirodnog terena (slojnica terena) do gornjeg ruba krovnog vijenca za gradnju u zoni 1.

- Ukoliko osnovni sadržaj zone 2 - bazen nije natkriven, prateći sadržaji gospodarske namjene mogu imati visinu najviše 8,0m.

- Podrum može imati vanjski pristup najveće dopuštene širine 10m.

Smještaj građevina na građevinskoj čestici

Točka 20.

- Gradivi dio građevne čestice određen je građevnom linijom i uvjetima udaljenosti od ruba građevne čestice.

- Građevina osnovne namjene, pomoćne i ostale građevine mogu se graditi unutar gradivog dijela građevne čestice.

- Iznimno, izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati:

- prometne i manipulativne površine i parkirališta

- potporni zidovi,

Točka 21.

- Građevna linija udaljena je od građevne čestice glavne mjesne ceste najmanje 6,0m.

- Građevna linija udaljena je od građevne čestice ostalih građevnih čestica najmanje 4,0m.

- Međusobnu udaljenost smještajnih građevina odrediti u skladu s važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

- Smještaj građevine na građevinskoj čestici mora omogućiti neometan kolni pristup i manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa.

Oblikovanje građevina

Točka 22.

- Građevine gospodarske namjene grade se kao slobodostojeće građevine ili građevine u nizu.

- Iznimno od prethodnog stavka unutar zone 3 moguća je izgradnja građevina u nizu.

- Pročelja skladno oblikovati ujednačenom raščlambom ploha i otvora, a primjenjene materijale, dimenzije i tipove otvora unificirati.

- Ako je sukladno zakonskoj regulative potrebna izgradnja više građevina na jednoj čestici, sklop građevina treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita. Kod svih elemenata sklopa primjeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade.

- Krovište građevine može biti ravno, koso i slobodnih oblika, nagiba kojeg predviđa usvojeno projektno rješenje.

- Na krovište je dopušteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje, kolektore sunčane energije i dr.

Uređenje građevinskih čestica

Točka 23.

- Neizgrađeni dijelovi građevinskih čestica namjenjuju se uređenju prometnih, parkirnih i manipulativnih prostora, zelenih i drugih površina.

- Potporni zidovi izvode se maksimalnih visina 1,5m, a veće visinske razlike savladavaju se oblikovanjem terena (pokosima) u sklopu zelenih površina unutar građevne čestice ili izvedbom platoa u više razina.

- U pravilu, ulična ograda podiže se unutar građevne čestice sa vanjskim rubom maksimalno na regulacijskoj liniji. Ograde se izvode od kamena, metala, betona obloženog kamenom i dr. Ukupna visina ograde iznosi najviše 1,8m, od čega je max. visina punog dijela ulične ograde 0.7m i mjeri se od zaravnatog terena građevne čestice na graničnom dijelu sa susjednom građevinskom česticom. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan ili izveden kao živa ograda.

- Površina građevne čestice koja se uređuje kao zelena površina iznosi:

- za zonu 1…..................................................... 40% ukupne površine građevne čestice,

- za zonu 3......................................................... 30% ukupne površine građevne čestice.

- Ozelenjeni pokosi nasipa uključuju se u izračun zelene površine kao i površine obaveznog zaštitnog zelenila, definirane unutar građevnih čestica zone 1 i 3.

- Oblikovanjem terena ne smiju se narušiti uvjeti korištenja susjednih građevinskih čestica i javnih prometnih površina.

- Priključenje građevne čestice na javno- prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu definirani su poglavljem 3. ovih Odredbi.

Točka 24.

  - Organizacijom kolnog priključka i prometa unutar građevne čestice osigurati neometano odvijanje prometa na javnim prometnim površinama i propisani protupožarni pristupi građevini.

  - Vozila posjetitelja i korisnika ugostiteljsko-turističke zone T22 smještaju se unutar građevne čestice i na površinama javnog parkiranja.

  - Broj parkirnih/garažnih mjesta određuje se sukladno potrebama namjene, ali ne manje od:

- za smještajne jedinice:

    - jedno parking mjesto po apartmanu u dijelu zone 1 predviđene za izgradnju smještajnih kapaciteta turističkog naselja

    - parkirališno / gražna površina za najmanje 20% smještajnog kapaciteta hotela

- za poslovnu namjenu uredskog tipa jedno parkirno mjesto na min. 45m2 korisne površine odnosno min. 20 parkirnih mjesta na 1000m2 korisne površine

- za poslovnu namjenu trgovačkog tipa jedno parkirno mjesto na 30m2 korisne površine odnosno min. 30 parkirnih mjesta na 1000m2 korisne površine

- za osnovnu ili pomoćnu namjenu ugostiteljskog karaktera jedno parkirno mjesto za 4 do 6 sjedala

# 3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Točka 25.

- Izgradnja sadržaja društvene namjene definirana je u zoni 2 i zoni 4 i to sportsko-rekreacijskog karaktera.

Točka 26.

- Građevina osnovne djelatnosti zone 2 je bazen za javno korištenje.

- Građevina iz stavka (1) ove točke može biti natkrivena ili otvorena.

- Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža iznosi jedna (1) etaža za osnovnu građevinu – natkriveni bazen.

- Unutar planirane visine moru se interpolirati sadržaji pomoćnog tipa sukladno točki 17 stavak (2) i točki 19 stavak (2) i (5).

- Visina građevine u zoni 2 definirati će se odabirom konstrukcije, ako se radi o natkrivenom bazenu.

- Udaljenost osnovne građevine od građevne čestice glavne mjesne ulice iznosi najmanje 6m, odnosno pola visine građevine ako se radi natkiveni bazen.

- Uređenje građevne čestice sukladno točkama 23 i 24 ovih Odredbi.

- Površina građevne čestice koja se uređuje kao zelena površina iznosi 30% ukupne površine građevne čestice.

Točka 27.

- Izgradnja unutar zone 4 je isključivo otvorenog tipa.

- Dozvoljava se izgradnja rekreativnih sadržaja koristeći prirodne pogodnosti terena, već formiranu ograđenost (gromače).

- Izgradnja potpornih zidova moguća je sukladno točki 23. stavak (2).

- Potporni zidovi moraju biti obloženi kamenom.

- Izgradnja otvorenih rekreativnih terena (mini golf, tenis, dječija igrališta, sprave i prepreke u prirodi i sl.), stepeništa, formiranje šetnica, trim staza, biciklističkih staza i slično ne smije biti od betona ili na betonskoj podlozi već se isti oblažu kamenom ili formiraju na podlogama prirodnog materijala (nabijena zemlja, šljunak, kamene ploče i sl.) .

- Uređenje zone 4 definirano je točkom 48. ovih Odredbi.

# 4. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja, prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

## 4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Točka 28.

- Situacijski elementi trasa, karakteristični poprečni profil i ostali tehnički elementi planirane cestovne mreže određeni su kartografskim prikazom 2.1..

- Prilaz građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene T22 vrši se sa državne ceste D8 GP Pasjak -  Šapjane - Rijeka - Split - Dubrovnik - GP Karasovići cestom u dvije razine.

Točka 29.

- Planom je predviđen cestovni prilaz svim građevnim česticama na način:

- sa glavne mjesne ceste zone neposredno za građevne čestice uz planiranu cestu

- sa glavne mjesne ceste zone posredno pristupnim cestama za građevne čestice koje nisu locirane uz planiranu glavnu mjesnu cestu

- Za formiranje glavne mjesne ceste određena je površina građevne čestice javne prometne površine definirana u kartografskim prikazima 1., 2.1. i 4.

- Za izgradnju pristupnih cesta određuju se minimalni tehnički uvjeti.

- Minimalni tehnički uvjeti za izgradnju prometnica unutar zone određeni su na osnovu predviđene računske brzine od 40km/h (osim u dijelu prilaza raskrižju u dvije razine i prilazu parkirno-garažnoj površini gdje je računska brzina 30km/h):

- predviđeni ulazno izlazni radijusi kod pristupnih cesta za pristupe parcelama su R=15m

- širina prometnog traka glavne mjesne ceste: 3,25m, izuzev širina prometnog traka za zonu 4 koja iznosi: 2,75m

- širina rubnog traka: 0,20 m

- minimalna širina pristupne ceste iznosi 4,50m

- širina pješačkog hodnika: 1,50m

- maksimalni uzdužni nagib: 12%

- poprečni nagib: 2,5 – 5,0%

- Detaljni odnosi kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste, javnih parkirališta i uređenih zelenih površina unutar definirane površine utvrđuju se projektnom dokumentacijom.

- U sklopu tih površina dopuštena je parcelacija u skladu s planiranom etapnom realizacijom.

Točka 30.

- Sva oprema, horizontalna i vertikalna signalizacija mora se izvesti u skladu s postojećim zakonima i propisima.

- Pješački hodnik formirati minimalno jednostrano uz pristupne ceste, dok je uz glavnu mjesnu cestu potrebno formirati obostrani pješački hodnik.

Točka 31.

- Pješačke prijelaze preko prometnica (rubnjake) i ostale elemente potrebno je izvesti na način da se spriječi stvaranje arhitektonskih barijera za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

- Omogućiti nesmetano pješačko kretanje preko državne ceste D8 formiranjem pješačkih podhodnika. Pješački podhodnici grafički su prikazani na kartografskom prikazu 2.1..

Javni prevoz

Točka 32.

- Ugostiteljsko-turistička zona T22 povezuje se sadržajem javnog prevoza za potrebe korisnika zone

- Lokacija autobusnog stajališta definirana je na postojećoj lokaciji uz državnu prometnicu D8.

### 4.1.1. Javna parkirališta i garaže

Točka 33.

- Potrebne površine za parkiranje vozila u načelu se osiguravaju u sklopu građevnih čestica, prema odredbama točke 24. ovih Odredbi za provođenje.

- Javno parkiralište predviđeno je na zasebnoj građevnoj čestici - zona 5 namjenjenoj posjetiteljima ugostiteljsko-turističke zone.

- Površina javnog parkirališta formirana je za izgradnju garažne građevine. Uvjeti izgradnje garažne građevine su:

  - minimalni kapacitet planirane građevine iznosi 150 parking mjesta

  - najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti površine za gradnju (Kig) iznosi 0,7;

  - najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti površine za gradnju (Kis) iznosi 2,8;

  - udaljenost građevine od granice građevne čestice glavne mjesne ceste iznosi 4m;

  - najveći broj nadzemnih etaža građevina iznosi 2 nadzemne etaže (prizemlje (suteren)+ kata);

  - ako to uvjeti dopuštaju moguća je izgradnja dvije (2) podzemne etaže;

  - najveća dopuštena visina građevine (h) je 7,0 metara, mjereno od najniže kote prirodnog terena (slojnica terena) do gornjeg ruba krovnog vijenca;

  - preostali dio građevne čestice mora biti uređen kao parkovno zelenilo;

- Pored javne površine parkiranja utvrđene u stavku (2) ove točke moguće je formirati i druge u ovisnosti o broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa.

- Na javnom parkiralištu treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za vozila osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

- Površina parkirališta iz stavka 4 ove točke uređuje se sadnjom visokog zelenila ili nadstrešnicama od laganih materijala.

### 4.1.2. Trgovi i druge pješačke površine

Točka 34.

- Pješačke površine grafički su prikazane na kartografskim prikazima 1., 2.1., 4.

- Pješačke površine definirane ovim Planom obuhvaćaju:

- tri pješačke komunikacije formirane od sjevera prema jugu kao površine pristupa do obale

- pješačka komunikacija za neizgrađeni dio građevinskog područja naselje Novi Vinodolski.

- Minimalna širina pješačke komunikacije iznosi 3,0m ako površina sadrži samo pješačku stazu.

- Ako se uz pješačku stazu formira i biciklistička staza minimalna širina pješačke komunikacije iznosi 4,0m.

- Pješačku površinu potrebno je urediti ugradnjom primjerenih urbanih elemenata, te osvjetliti sustavom javne rasvjete.

## 4.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Točka 35.

- Nova TK mreža gradit će se u obliku DTK (distribucijske telekomunikacijske kanalizacije) u koju će se po potrebi uvlačiti bakreni odnosno optički TK kabeli.

- Zona se priključuje na planirani DTK kabel predviđen iz ugostiteljko-turističke zone Zagori.

- Trasa DTK formira se u pločniku budućih prometnica koristeći zajednički energetski kanal sa elektro energetskom infrastrukturom.

- Cijevi DTK moraju biti prekinute u kabelskim zdencima. U izgrađenu DTK potrebno je uvući odgovarajuće telekomunikacijske kabele koji završavaju u kabelskim distribucijskim ormarima u svakom građevinskom objektu.

- Kapacitet i promjer cijevi DTK (broj i veličina cijevi), kao veličina i smještaj kabelskih zdenaca odredit će se izvedbenim projektima.

- Pri projektiranju i izgradnji dijelova telekomunikacijske mreže smije se predvidjeti uporaba materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu telekomunikacijsku mrežu.

- Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važečih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

- Predviđeni telekomunikacijski zahvati grafički su prikazani na kartografskom prikazu 2.1..

Točka 36.

  - Investitor prilikom gradnje građevina mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke telekomunikacijske vodove i vodove za kabelsku televiziju i mora u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju, primjerenu namjeni objekta, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju.

  - Kućna telekomunikacijska instalacija treba biti koncentrirana u kabelskom ormaru smještenom na pročelju građevine, veličine primjerene kapacitetu telekomunikacijske instalacije.

  - Od kabelskog ormara do ugrađenog kabelskog zdenca na pločniku glavna mjesne ceste treba položiti najmanje dvije cijevi minimalnog promjera ø 40mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije.

  - Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivač građevine.

Točka 37.

- Na području obuhvata plana dozvoljava se izgradnja i postavljanje dodatnih osnovnih postaja u sustavu pokretnih kominikacija – smještajnih antena na antenske stupove.

## 4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Točka 38.

- Trase instalacija, shematske položaje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grafički su prikazani na kartografskim prikazima 2.2. i 2.3..

- Horizontalni i vertikalni razmaci i križanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima.

- U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dopuštena su manja odstupanja ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja javnih prometnih površina i građevinskih čestica ugostiteljsko-turističke namjene.

- Svaki korisnik građevne čestice dužan je ishodovati od nadležnih službi posebne uvjete za građenje.

- Priključke na javnu infrastrukturu potrebno je izvesti na najpovoljnijem mjestu prema tehničkim mogućnostima, važećim propisima, pravilima i odlukama.

Vodoopskrba

Točka 39.

- Vodoopskrba korisnika unutar obuhvata Plana osigurava se iz planirane vodospreme Zagori 2 .

- Za potrebe zone, a izvan obuhvata ovog Plana potrebno je osigurati:

- izgradnju nove vodospreme Zagori 2 (volumena 4000m3)

- izgradnju cjevovoda PVC DN 150mm od vodospreme do odvojka za zonu T22 u dužini od cca 400m

Točka 40.

- Trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbne mreže vode se planiranim prometnicama, unutar pješačkih površina planiranih cesta.

- Minimalan profil cijevi iznosi Æ150mm.

- Dubina polaganja vodovoda (niveleta) je najmanje 1,2m od kote glavne prometnice i na udaljenosti najmanje 0,5m od svih ostalih instalacija.

- Svaka građevna čestica unutar zone ima jedan priključak na glavni vodoopskrbni vod. Spoj građevne čestice na glavni vod izvodi se izvan priključno – mjernog okna dok se u oknu razdvaja glavni voda na protupožarni i sanitarno - tehnološki vod za samu česticu. Za svakog korisnika čestice, omogućeno je postavljanje jednog ili više vodomjera, ovisno o broju korisnika na samoj čestici. Priključno - mjerno okno mora biti smješeno na javnoj površini.

- Vodoopskrba čestica uz desnu stranu cesta, vrši se prekopnim spojevima na definiranim dubinama uzimajući u obzir propisane razmake od ostalih infrasrukturnih sustava.

Točka 41.

- Opskrbni vod zone mora biti dimenzioniran na osnovu hidrauličkog proračuna uz uvjet zadovoljenja sanitarnih količina, odnosno zadovoljavanja količina definiranih kriterijima zaštite od požara.

- U svrhu protupožarne zaštite potrebno je izvesti mrežu nadzemnih hidranata na udaljenostima do 80m.

- Preporučene pozicije hidrantske mreže grafički su prikazane u kartografskom prikazu 2.2..

Odvodnja otpadnih voda

Točka 42.

- Planom je predviđena gradnja sustava odvodnje razdjelnog tipa.

- Zbrinjavanje otpadnih voda vrši se gradnjom kanalske mreže i uređaja za obradu otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i tehnologije pročišćavanja.

- Smještaj uređaja za pročišćavanje omogućen je na zasebnim građevinskim česticama (dio zone 7).

- Trase mreže odvodnje otpadnih voda vode se planiranim prometnicama, unutar pješačkih površina planiranih cesta.

Točka 43.

- Oborinska i fekalna kanalizacija odvoditi će otpadne vode sa svake građevne čestice putem gravitacijskih cjevovoda.

- Iznimno od prethodnog stavka za južni dio zone 4 odvodnja se vrši cjevovodima do prepumpnih stanica, gdje će se prepumpavanjem i tlačnim cjevovodom spojiti na glavne kolektore zone.

- U fekalnu kanalizaciju se mogu upuštati otpadne vode koje svojim sastavom odgovaraju odredbama važećih propisa. Svaki pogon mora tehnološke otpadne vode obraditi na nivo fekalnih otpadnih voda prije odvođenja u javnu kanalsku mrežu.

- Svi planirani odvodni cjevovodi odnosno revizijska okna izvode se na dubini nivelete cijevi od 1,5 do 5,5 m uz uvažavanje potrebnih uzdužnih padova, hidraulički definiranih promjera, te uspostave kaskadnih okana. Najveći razmak okana moguć je do 40 m.

- Cjelokupni sistemi odvodnje sa svim svojim priključcima, oknima, kišnim slivnicima i taložnicama mora biti izvedena vodonepropusno.

Točka 44.

- Oborinske vode s krovova, pješačkih i zelenih površina upuštaju se u teren preko upojnih bunara.

- Odvodnju parkirališta i internih prometnica unutar zone riješiti rigolima.

- Oborinske vode sa parkirnih površina manjih od pet parkirnih mjesta mogu se direktno upustiti u teren.

- Oborinska odvodnja zone 4 rješava se direktnim upuštanjem u teren.

Točka 45.

- Predviđeni profili odvodnje fekalnih voda su od DN 200 do 400, a oborinske od DN 200 do 800. Navedeni profili su orijentacijski i ovise o hidrauličkom proračunu.

Elektroenergetika

Točka 46.

- Napajanje se osigurava niskonaponskim kabelima iz planiranih trafostanica 20/0,4kV.

- Trafostanice se grade na zasebnoj građevinskoj čestici kao montažne - slobodnostojeće građevine.

- Sukladno potrebama namjene, moguće je predvidjeti izgradnju trafostanica na drugim lokacijama pored Planom predviđene.

- Trafostanice su tipa 2x630kVA. Do realizacije ukupne gradnje ugostiteljsko-turističke zone može se koristiti i tip 1x630kVA. Tlocrtne površine trafostanica iznose:

  - za 1×630kVA – tlocrtna površina 4,14×2,10m (građevne čestice minimalne dimenzije 6,0×6,0m)

  - za 2x630kVA - tlocrtne površine 4,94×4,76m (građevne čestice dimenzije 7×8 m).

- Trafostanica mora imati direktan pristup na javnu površinu.

- Energetska infrastruktura formira se u pločniku budućih prometnica obostrano, koristeći zajednički energetski kanal sa telekomunikacijskom infrastrukturom.

- Niskonaponski priključci potrošača izvode se tipiziranim podzemnim kabelima iz planiranih trafostanica 20/0,4 kV. Priključci potrošača na električnu mrežu izvode se preko standardnih priključno - mjernih ormara smještenih na pročelju građevina ili u sklopu GRP-a.

Točka 47.

- Javna rasvjeta izvodi se zasebno, na metalnim stupovima povezanim tipiziranim podzemnim kabelima. Tip, visina stupova, raspored u prostoru i odabir rasvjetne armature određuju se posebnim projektima. Napajanje i upravljanje javne rasvjete izvesti iz zasebnih ormarića ili direktno iz trafostanice. Napajanje će se osigurati iz planiranih trafostanica 20/0,4kV.

# 5. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Točka 48.

- Javne i zaštitne zelene površine određene su u kartografskom prikazima 1 i 4.

- Javne zelene površine Z1, određene ovim Planom unutar zone 4, u funkciji su oblikovanja prostora koji se predviđa ozeleniti. Nova sadnja predviđena je pretežito autohtonim vrstama srednjih i visokih karakteristika.

- U sklopu javne zelene površine zone 4 mogu se formirati pješački putevi i rekreacijski sadržaji. Površine se moraju urediti kao odmorišta sa korištenjem minimalne urbane opreme (prostor za sjedenje, koš za smeće, javna rasvjeta i drugo).

- Za preventivnu zaštitu od požara potrebno je stalno održavanje površina uklanjanjem biljnog materijala u sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja, osiguranjem prohodnosti zelenih pojaseva (šumski putevi).

- Zahvati na površinama ne mogu se izvoditi betoniranjem.

- Za potrebe manjih podzida koristiti grubi, neobrađeni kamen suhe ugradnje.

- Zaštitne zelene površine Z, određene ovim Planom, su površine uz postojeću državnu cestu D8 unutar koje je položena postojeća trasa magistralnog cjevovoda. Područje je moguće ozeleniti odgovarajućim raslinjem.

Točka 49.

  - Površine zelenila u sklopu građevinskih čestica uređuju se sadnjom pretežno autohtonih vrsta stablašica i niskog raslinja. Uz potporne i ogradne zidove sade se penjačice i grupe višeg grmlja. Nasipi cesta se zatravnjuju.

# 6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Točka 50.

- Unutar granica obuhvata Plana definiran je spomenik prirode – pećina va Zagori.

- Postojeći spomenik prirode potrebno je označiti i omogućiti mu pješački prilaz.

# 7. Postupanje s otpadom

Točka 51.

- Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu i propisa donesenih temeljem Zakona.

Točka 52.

- Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava lokalna samouprava ili upravljačka struktura zone, a skuplja ga ovlaštena pravna osoba sukladno Odluci o zaštiti okoliša koje donosi Gradsko vijeće.

- Provođenje mjera za postupanje s neopasnim industrijskim, ambalažnim, građevnim, električkim i elektroničkim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama osigurava Županija, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

- Provođenje mjera postupanja s opasnim otpadom osigurava Vlada Republike Hrvatske, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

Točka 53.

- Proizvođač otpada dužan je, u skladu s načelima ekološkog i ekonomskog postupanja, na propisan način obraditi i/ili odložiti otpad koji nastaje iz njegove djelatnosti.

- Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, skuplja se u propisane spremnike koji se postavljaju na organiziranim sakupljalištima uređenim na javnim površinama ili u sklopu pojedine građevne čestice, s kolnim prilazom za komunalno vozilo.

- Proizvođač tehnološkog otpada (neopasnog i opasnog) dužan je, sukladno zakonskoj regulativi, osigurati način obrade i skladištenje tehnološkog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

Točka 54.

- U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada.

# 8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Zaštita tla

Točka 55.

- Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda.

Zaštita zraka

Točka 56.

- Područje ugostiteljsko-turističke zone T22 pripada prvoj kategoriji kakvoće zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak. Postojeće stanje kakvoće zraka potrebno je zadržati.

- Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona.

- Potencijalni izvori onečišćenja, na planskom području je promet u svim oblicima (tranzitni, lokalni i sl.).

- U slučaju povećanja onečišćenja potrebno je poduzeti sanacijske mjere ugradnjom filtera za pročišćavanje ili zatvaranjem djelatnosti dok se postojeće stanje ne sanira.

Zaštita voda

Točka 57.

- Prostor obuhvata plana nalazi se izvan zona sanitarne zaštite.

Točka 58.

- Zaštita podzemnih voda, provodi se primarno pravilnim zbrinjavanjem sanitarno-potrošnih, tehnoloških i oborinskih voda, u skladu s točkama 40. - 43. ovih Odredbi.

- Svi korisnici prostora dužni su priključiti se na javni sustav odvodnje otpadnih voda, te djelatnošću ne ugrožavati pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja.

- Otpadne vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima, ne smiju se direktno upuštati u tlo.

- Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnološkog i drugog otpada, kojim se može prouzročiti zagađenje tla i podzemnih voda.

Zaštita od buke

Točka 59.

- Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i provedbenih propisa koji se donose temeljem Zakona.

- Najveća dopuštena razina buke utvrđuje se prema propisanim vrijednostima za industrijska, skladišna i servisna postrojenja i iznosi:

| Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju | Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A) |
| --- | --- |
|  | dan | noć |
|  | 50 | 40 |

- Potencijalni izvori buke na području ugostiteljsko-turističke zone T22 su slijedeći:

  - interni promet zone

  - tranzitni promet postojećom državnom cestom

Posebne mjere zaštite

Točka 60.

- Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara i provedbenih propisa donesenih temeljem Zakona.

- Radi sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevine moraju biti udaljene od susjednih građevina najmanje 4,0m ili moraju biti odvojene od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta.

- Radi spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru građevine moraju imati vatrogasne pristupe propisanih tehničkih karakteristika.

- Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže potrebno je planirati vanjsku hidrantsku mrežu, nadzemne hidrante na propisanim međusobnim razmacima.

Točka 61.

- Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina i građenjem u skladu s seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

Točka 62.

- Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

# 9. Mjere provedbe plana

Točka 63.

- Unutar obuhvata Plana može se graditi samo na uređenom građevinskom zemljištu. Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva imovinsko-pravnu pripremu i opremanje. Na području obuhvata Plana određena je kategorija uređenosti građevinskog zemljišta koja obuhvaća slijedeće:

- imovinsko-pravne odnose,

- pristupni put,

- vodoopskrbu,

- odvodnju,

- elektroopskrbu.

- Uređenje građevinskog zemljišta; priprema zemljišta za izgradnju, izvođenje prometnica, komunalne infrastrukture i telekomunikacija, mora se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a u cilju racionalizacije troškova gradnje.

- Gradnji građevina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje prilaza zoni u dva nivoa, te gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Točka 64.

- Posebne uvjete građenja koji nisu navedeni u Planu utvrdit će nadležna tijela državne uprave, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uređenja pojedine građevne čestice.

## 9.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Točka 65.

- Unutar granica obuhvata plana nije predviđena je izrada druge prostorno-planske dokumentacije.